|  | УТВЕРЖДЕНА |
| --- | --- |

программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

кРАСНОДАРского края

НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2026 годы

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 5 |
| 1.1 Анализ положения Сергиевского сельского поселения. Социально- экономическая характеристика. Характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 5 |
| 1.2 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 6 |
| 1.3 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог | 8 |
| 1.4Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении | 10 |
| 1.5 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. | 11 |
| 1.6 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 11 |
| 1.7 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 12 |
| 1.8 Анализ уровня безопасности дорожного движения | 12 |
| 1.9 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 13 |
| 1.10 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Сергиевского сельского поселения | 14 |
| 1.11 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Сергиевского сельского поселения | 14 |
| РАЗДЕЛ 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Сергиевского сельского поселения | 15 |
| 2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 15 |
| 2.2 Прогноз транспортного спроса Сергиевского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта | 15 |
| 2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. | 17 |
| 2.4 Прогноз развития дорожной сети. | 17 |
| 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. | 18 |
| 2.6 Прогноз показателей безопасного дорожного движения. | 18 |
| РАЗДЕЛ 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 19 |
| РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 20 |
| РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 22 |
| РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 23 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 25 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА.

| Наименование муниципальной Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Сергиевского сельского поселения на 2017-2027 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Сергиевского сельского поселения Краснодарского кря (далее - Администрация) Краснодарский край, Кореновский район, ст. Сергиевская |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | Администрация Сергиевского сельского поселения Краснодарского кря (далее - Администрация) Краснодарский край, Кореновский район, ст. Сергиевская |
| Цели Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Сергиевского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Задачи Программы | - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Сергиевского сельского поселения. -Улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | - Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. - Уменьшение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. - Уменьшение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2027 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования –8689,00 тысяч рублей, из них: за счет средств бюджета Сергиевского сельского поселения – 868,90 тысяч рублей; за счет краевого бюджета– 7820,10 тысяч рублей. Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ |
| Ожидаемые результаты программы | - Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Сергиевского сельского поселения. - Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Сергиевского сельского поселения. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Анализ положения Сергиевского сельского поселения. Социально- экономическая характеристика. Характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Сергиевское сельское поселение расположено в Сергиевское сельское поселение Кореновского  района  расположено в юго-западной части Кореновского района в 25 км от районного центра.. На севере поселение граничит с Дядьковским и Пролетарским сельскими поселениями и Кореновским городским поселением, на востоке с Платнировским, на юге с Динским районом, на западе с Тиашевским районо.

На территории Сергиевского сельского поселения расположено три населенных пункта: станица Фастовецкая – административный центр сельского поселения, хутор Криница и хутор Тихонький.

На территории Сергиевского сельского поселения проживает 4101 человек. Гидрографическая сеть сельского поселения представлена рекой Кирпили и неглубокими балками. Реки сельского поселения относятся к категории типичных равнинных степных рек.

Согласно данным администрации Сергиевского сельского поселения в площадь земель в границах поселения (с сельхозугодиями), составляет – 10 529 га.

Застроенные территории станицы Сергиевского имеют линейную планировочную структуру со сложившимся функциональным использованием земель. Населенный пункт разделен на селитебную и производственную зоны. Производственная зона расположена в северной, в южной, и центральной части станицы Сергиевской. Размещение производственных и коммунально-складских объектов определено зонированием территории станицы с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах муниципального образования (за исключением территорий населенных пунктов) составляет 11,6 га (в т.ч промышленности – 2,1 га).

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внешний транспорт

Автодорожная сеть поселения состоит из автодорог местного значения, которые имеют асфальтобетонное, гравийное и грунтовое покрытие проезжей части. С северо-запада на юго-восток проходит автомобильная дорога краевого значения «ст-ца Платнировская - ст-ца Сергиевская – ст-ца Дядьковская» IV технической категории.

На сегодняшний день поселение, в целом, имеет достаточную обеспеченность внешними транспортными связями, однако к недостаткам можно отнести отсутствие подъездов с капитальным типом покрытия к некоторым объектам:

- растениеводства,

- животноводства,

- инженерной инфраструктуры,

- ритуального

- коммунально-складского назначения.

Общественный транспорт

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

На территории поселения действуют 2 пассажирских автобусных маршрута:

ст. Сергиевская – г. Кореновск (ежедневно) – 8 рейса в сутки;

ст. Сергиевская – г. Краснодар (ежедневно) – 4 рейса в сутки.

В населенных пунктах поселения регулярный внутрисельский автобусный транспорт в настоящее время отсутствует. Большинство же трудовых передвижений в поселении приходилось на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

  - Характеристика сети дорог Сергиевского сельского поселения, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц, дорог и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории поселения. По главным улицам осуществляется связь жилых кварталов с общественным центром. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- автомобильная дорога в ст. Сергиевской - главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром, местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам осуществляется транспортная и пешеходная связь внутри жилых территорий и с главными улицами. Главные улицы ст. Сергиевской – ул. Айвазяна, ул. Роя, ул. Орджоникидзе, - эти улицы имеют асфальтное покрытие. Остальные являются в большей части гравийными или грунтовыми.

Таблица 1 – Характеристика улично-дорожной сети Сергиевского сельского поселения

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина в красных линиях, м |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАНИЦА СЕРГИЕВСКАЯ |
| 1 | ст. Сергиевская, ул. Чкалова | 1905 | 6 |
| 2 | ст. Сергиевская, ул. Орджоникидзе | 2167 | 8 |
| 3 | ст. Сергиевская, ул. Роя | 2251 | 8 |
| 4 | ст. Сергиевская, ул. Ленина | 2998 | 6 |
| 5 | ст. Сергиевская, ул. Айвазяна | 1170 | 8 |
| 6 | ст. Сергиевская, ул. Дзержинского | 1184 | 6 |
| 7 | ст. Сергиевская, ул. Фрунзе | 1369 | 6 |
| 8 | ст. Сергиевская, ул. Калинина | 904 | 6 |
| 9 | ст. Сергиевская, ул. Гоголя | 868 | 6 |
| 10 | ст. Сергиевская, ул. Лебедя | 1106 | 6 |
| 11 | ст. Сергиевская, ул. Леваневского | 194 | 6 |
| 12 | ст. Сергиевская, ул. Красная | 182 | 6 |
| 13 | ст. Сергиевская, ул. Выгонная | 1213 | 8 |
| 14 | ст. Сергиевская, ул. Кирова | 1660 | 6 |
| 15 | ст. Сергиевская, ул. Пушкина | 1496 | 6 |
| 16 | ст. Сергиевская, ул. Шевченко | 1405 | 6 |
| 17 | ст. Сергиевская, ул. Гагарина | 1384 | 6 |
| 18 | ст. Сергиевская, ул. Береговая | 2111 | 6 |
| 19 | ст. Сергиевская, ул. Коммунаров | 465 | 6 |
| 20 | ст. Сергиевская, ул. Комсомольская | 300 | 6 |
| 21 | ст. Сергиевская, ул. Садовая | 620 | 6 |
| 22 | ст. Сергиевская, ул. Красноармейская | 624 | 6 |
| 23 | ст. Сергиевская, ул. Куйбышева | 263 | 6 |
| 24 | ст. Сергиевская, ул. Горького | 497 | 6 |
| 25 | ст. Сергиевская, ул. Крупской | 961 | 6 |
| ХУТОР НИЖНИЙ |
| 1 | х. Нижний, ул. Заречная | 263 | 6 |
| 2 | х. Нижний, ул. Красноармейская | 1503 | 6 |
| 3 | х. Нижний, ул. Гоголя | 138 | 6 |
| 4 | х. Нижний, ул. Леваневского | 115 | 6 |
| 5 | х. Нижний, ул. Береговая | 815 | 6 |
| 6 | х. Нижний, ул. Шевченко | 264 | 6 |
| 7 | х. Нижний, ул. Чехова | 772 | 6 |
| 8 | х. Нижний, ул. Садовая | 1255 | 6 |
| 9 | х. Нижний, ул. Короткая | 254 | 6 |
| 10 | х. Нижний, ул. Свободная | 1764 | 6 |
| 11 | х. Нижний, ул. Лермонтова | 518 | 6 |
| 12 | х. Нижний, ул. Молодежная | 183 | 6 |
| 13 | х. Нижний, ул. Надымская | 792 | 8 |
| 14 | х. Нижний, ул. Северная | 548 | 8 |
| 15 | х. Нижний, ул. Сургутская | 514 | 8 |
| 16 | х. Нижний, ул. Газовиков | 414 | 6 |
| 17 | х. Нижний, ул. Строителей | 370 | 6 |
| 18 | х. Нижний, пер. Парковый | 364 | 6 |
| 19 | х. Нижний, пер. Пушкина | 204 | 6 |
| 20 | х. Нижний, пер. Ломоносова | 211 | 6 |
| 21 | х. Нижний, пер. Яблоневый | 298 | 6 |
| 22 | х. Нижний, пер. Тополиный | 269 | 6 |
| 23 | х. Нижний, пер. Грушевый | 236 | 6 |
| 24 | х. Нижний, пер. Казачий | 120 | 6 |
| 25 | х. Нижний, ул. Светлая | 235 | 6 |
| 26 | х. Нижний, ул. Красная | 657 | 6 |
| 27 | х. Нижний, пер. Вишневый | 278 | 6 |
| ХУТОР ТЫЩЕНКО |
| 1 | Хутор Тыщенко | 709 | 5 |

### Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками

### Генеральным планом Сергиевского сельского поселения предусмотрены обширные мероприятия по развитию улично-дорожной сети - доведение параметров улиц до нормативных.  В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 ширина проезжей части магистральной улицы принята равной 14 м, магистральной улицы районного значения – 8 м, улиц и дорог местного значения – 6 м. Все улицы муниципального образования имеют две полосы движения.

### В качестве дорожной одежды предлагается вариант:

### - покрытие из мелкозернистого асфальтобетона, верхний слой толщиной 0,08 м;

### - покрытие из крупнозернистого асфальтобетона, нижний слой толщиной 0,14 м;

### - основание - первый слой - щебеночная смесь, толщиной 0,35 м;

### - основание - второй слой – щебеночная смесь (или ПГС) укрепленная неорганическим вяжущим, толщиной 0,18 м;

### - дополнительный слой основания из песка толщиной 0,40 м.

### Для движения пешеходов в составе улиц предусмотрены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 м.

### В соответствии с СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на расчетный срок принят равным 400 автомобилям на 1000 человек, при этом расчетное количество автомобилей составляет 1413 единиц.

### Потребность в АЗС определена исходя из норм: 1 топливораздаточная колонка АЗС на 1200 легковых автомобилей. На территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района функционирует 1 АЗС, в станице Сергиевской.

### Согласно п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 200 автомобилей необходимо предусмотреть 1 пост станции технического обслуживания. На расчетный срок общее количество автомобилей составит порядка 1605 единиц. Для обслуживания данного количества автомобилей необходимо порядка 9-ти станций технического обслуживания.

### Средняя скорость сообщения на наземных видах транспорта в утренние и вечерние часы пик не превышает 60 км/час, что не приводит к образованию временных затруднений на наиболее загруженных участках. Учитывая прогнозируемый рост уровня автомобилизации и градостроительное развитие, проблемы загрузки УДС (улично-дорожная сеть) и нехватки мест для размещения автотранспортных средств будут отсутствовать.

### Спрос на парковки в зонах повышенного притяжения пассажиропотока не превышает ёмкость парковочного пространства.

### Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

### Загрузка парка транспортных средств показала, что выполняется норматив по организации числа перевезенных пассажиров. В соответствии с генеральным планом не предусмотрено увеличение продолжительности маршрутной сети общественного транспорта.

### Характеристика условий пешеходного и велосипедного   передвижения

### В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся при численности населения 100 тыс. жителей и менее не должны превышать 30 мин.

### Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

### Необходимо отметить, что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках Сергиевского сельского поселения. Генеральным планом не предусмотрены места для организации стоянок грузового автотранспорта.

### Обслуживанием автомобильных дорог, улично-дорожной сети на территории Сергиевского сельского поселения занимается администрация муниципального образования.

### Анализ уровня безопасности дорожного движения

### В период с 2013 по 2015 гг. на территории Сергиевского сельского поселения дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.

### Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

### Атмосферный воздух

### Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции не приводят к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

### Состояние воздушного бассейна зависит от количества выбросов загрязняющих веществ и их химического состава, а также от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и преобразование выбрасываемых веществ. Территория Сергиевского сельского поселения по совокупности климатических параметров (мощности и интенсивности приземных инверсий, повторяемости застоев воздуха) не характеризуется повышенным потенциалом загрязнения атмосферы. Средняя за год концентрация формальдегида не превышала предельно допустимую норму.

### Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Сергиевского сельского поселения

### В генеральном плане Сергиевского сельского поселения определены основные планируемые зоны развития, пункты остановочных площадок, остановок, возможные места парковок населения, возможные направления развития улично-дорожной сети, перечень к реконструкции, сохранению и проектированию улиц. Особое внимание необходимо уделить развитию уличной сети.

### Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Сергиевского сельского поселения

### При анализе оценки нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

### 1) Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. В редакции распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации».

### 2) В соответствии с Постановлением коллегии Министерства Транспорта Российской Федерации от 11 декабря 2015 года № 4 в 2016 году требуется разработать стратегию развития «Транспортная стратегия Краснодарского края до 2030», которая будет являться составной частью и практической реализацией стратегии Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.

### 3) Генеральный план Сергиевского сельского поселения.

### РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

### Прогнозные темпы экономического развития Сергиевского сельского поселения указаны в стратегии социально-экономического развития Кореновского района. Также в соответствии с нормативами градостроительного проектирования рассчитаны в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. В программе рассчитаны планируемые места организации остановок транспортных средств на расстоянии пешеходных подходов не более 250 метров, в коммунальных и складских зонах не более 400 м, в зонах массового отдыха и спорта не более 800 м от главного входа. На расчетный срок развитие улично-дорожной сети не предусмотрено. Необходима реконструкция существующих улиц.

### Прогноз транспортного спроса Сергиевского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

### При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса. Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом. Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса Сергиевского сельского поселения разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально–экономического развития Российской Федерации.

### При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный).

### Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

### Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда сложившая, благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

### Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности.

### Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

### При построении прогноза по видам транспорта использовались данные генерального плана Сергиевского сельского поселения.

### Таблица 2 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2027 года

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |
| Число автомобилей | 1413 | 1445 | 1477 | 1509 | 1541 | 1573 | 1605 |
| Число остановочных площадок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Парковочное пространство, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Число автостанций (60 пассажиров) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ |  |
| Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Число аэропортов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |
| Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Прогноз развития дорожной сети

### В Сергиевском сельском поселении интенсивность движения незначительная. В связи с этим обеспечивается выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности участников дорожного движения. Строительство новой автодороги не рационально.

### Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

### Таблица 3 – Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2026 г, ед.

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число автомобилей, в т.ч. | 1413 | 1445 | 1477 | 1509 | 1541 | 1573 | 1605 | 1413 |
| - легковые автомобили | 1413 | 1445 | 1477 | 1509 | 1541 | 1573 | 1605 | 1413 |
| - грузовые автомобили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Прогноз показателей безопасного дорожного движения

### Таблица 4 – Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения до 2026 года

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

### По итогам анализа и моделирования приведенного в разделе 2 следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения, является Вариант 2. Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения. Детальный анализ показывает, что также будет осуществлено недостаточное развитие улично-дорожной сети, будут пропущены межремонтные сроки текущего и капитального ремонта дорожного покрытия.

### РАЗДЕЛ 4.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развитие транспорта на территории сельского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Тихорецкого района и органов государственной власти Краснодарского края по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Стратегическая цель развития транспортной системы в соответствии с Транспортной стратегией - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

Таблица 5 – Мероприятиями в части развития транспортного комплекса муниципального образования

| Наименование мероприятия | Кол-во | Сроки реализации | Затраты на строительство, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение пешеходных дорожек |
| ул. Роя | 2251 м | 2022-2027 гг. | 1125500,00 |
| ул. Орджоникидзе | 2167 м | 2022-2027гг. | 1083500,00 |
| Итого: | 4937 м |  | 2209000,00 |
| Замена дорожного покрытия |
| ул. Красноармейская хутор Нижний | 1503 м | 2019 г. | 4509000,00 |
| Ул. Красная хутор Нижний | 657 м | 2019 г. | 1971000,00 |
| Итого: | 2160 м |  | 6480000,00 |
| Всего: | 7097 м |  | 8689000,00 |

РАЗДЕЛ 5.  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 6

| Мероприятия | Финансирование на 2017-2027 гг. | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | Фед. бюджет | Краевой бюджет | Бюджет МО | Внебюд. |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: | - | - | - | - | 0,00 |
| Авиационный транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Речной транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию сети дорог Сергиевского сельского поселения | - | - | - | - | 0,00 |
| строительство дорог | - | - | - | - | 0,00 |
| капитальный ремонт дорог |  | 5832000 | 648000 | - | 6480000 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | - | 1988100 | 220900 | - | 2209000 |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. | - | - | - | - | 0,00 |
| Всего |  | 7820100 | 868900 |  | 8689000 |

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель программы - обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Таблица 7

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, авиационный транспорт | Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество отремонтированных ВПП в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4752 | 5227 |
|  | Число остановочных площадок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Число новых пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Число велодорожек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,33 |
| ж) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,20 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Число внедренных ИТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и) мероприятия по развитию речного транспорта | Число портов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов водного транспорта в год, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры. Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально- экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов. Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать: на первом этапе (2016-2026гг.):

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающая прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Сергиевского сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов федерального уровня и бюджета муниципального образования. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры. Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в Фастовецком сельском поселении.